# STAR 250TM 
UNIVERZÁLNÍ PŘIJÍMAČ PRO RUČNÍ VYSÍLAČ 250

# SPECIFIKACE

# NAPĚTÍ SÍTĚ : 12 - 24 v ac NEBO DC

PROVOZNÍ PROUD : MAX. 250 mA

PŘÍPUSTNÁ PROVOZNÍ TEPLOTA : (- 40 AŽ +65°C)

FREKVENCE : 433,92

VÝKON KONTAKTŮ  RELÉ: 1 A @ 24 V AC nebo DC

Tento výrobek disponuje vybíratelnými paměťovými moduly a modulem rádiové frekvence. Pokud nejsou uvedeny jiné údaje, musí zůstat můstek J2 ve  standardní poloze nastavené výrobním závodem.

ŽÁDNÉ DALŠÍ ČÁSTI NEVYŽADUJÍ ÚDRŽBU.

##### OBSAH

## NÁZEV			        STRANA

Montáž STAR250 ....................................... 1

Programování STAR250 ........................ 2 & 3

Vlastnosti STAR250 .................................... 4

Elektrická připojení  STAR250 .................... 4

###### PŘIHLÁŠENÝ

K PATENTOVÁNÍ

VÝSTRAHA

Pro předcházení TĚŽKÝM PORANĚNÍM resp. SMRTI elektrošokem: ( Je třeba před instalací přijímače zabezpečit, aby bylo odpojené napájení. Pro předcházení TĚŽKÝM PORANĚNÍM resp. SMRTI způsobeným pohybujícími se vraty : ( Je třeba dálková ovládání VŽDY odkládat mimo dosah dětí. Dětem se ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ nesmí dovolit obsluha resp. hraní si s vysílači dálkových ovládání. ( Vrata se smí obsluhovat jen tehdy, pokud se nacházejí na dohled, byla odborně nainstalovaná a pokud se v jejich dráze pohybu nenacházejí žádné překážky. ( Je třeba až do úplného uzavření vrat udržovat s nimi zrakový kontakt a nikomu se nesmí dovolit zdržovat se v okolí chodu nebo otevírání vrat.

# MONTÁŽ STAR250

Lokalita: Zvolte vhodné místo v blízkosti zařízení, které má STAR250 ovládat. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud se  STAR250 namontuje na dohled od místa vysílání, které plánujete. STAR250 by se podle možností neměl  montovat na nebo do kovových skříněk. Je-li to však nevyhnutelné , pak doporučujeme na zlepšení výkonu instalaci našeho speciálního prodloužení antény (86LM). Odbornou instalaci najdeš pod „Montáž s připojením antény pro dálkový příjem“.

Montáž přijímače : Zadní desku namontovat šrouby M3 (nejsou v dodávce ) na požadovaný povrch. Jaké šrouby  použijete, to záleží na povrchu pro upevnění (montážní otvory přijímače jsou na obr. 1). Připojit na zařizení elektrické kabele. Zařízení upevnit zaaretováním na zadní desce.

Montáž s přimým připojením antény: Dodaná anténa se na připojení  antény STAR250 namontuje utáhnutím ve směru chodu hodinových ručiček. Pro ochranu připojení  antény nasunout ochrannou krytku až k O-kroužku.

Montáž s připojením antény pro dálokový příjem: Pro zabezpečení lepšího příjmu rádiových vln namontujte s pomocí volitelného prodĺoužení antény 86LM anténu pro dálkový příjem co nejvýš a co nejdále od kovu (obr. 2). Model 86LM dostanete v zákaznickém servisu LiftMaster.

Obr. 1

# Obr. 2

# VLASTNOSTI STAR250

# DIGITÁLNÍ DISPLAY	INDIKACE PROUDU

PŘI PROGRAMOVÁNÍ NEBO POSKYTOVÁNÍ 	DIGITÁLNÍ DISPLAY

PŘÍSTUPU ZOBRAZUJE ČÍSLA PAMĚŤOVÝCH 	ZOBRAZUJE BĚŽÍCÍ obdÉLnÍky,

MÍST, POPŘÍPADĚ ZOBRAZUJE VÝZVY NA 	POKUD  ZAŘÍZENÍM PROTÉKÁ

ZADÁVÁNÍ UŽIVATELŮM A HLÁŠENÍ.	STŘÍDAVÝ NEBO JEDNOSMĚRNÝ

PROUD

PŘIPOJENÍ  ANTÉNY

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ ANTÉNY RESP. 		PŘIPOJENÍ  PRO PRODLOUŽENÍ ANTÉNY

TLAČÍTKO BLOCK

TLAČÍTKO DELETE	NA ZABLOKOVÁNÍ NAVOLENÉHO

NA VYMAZÁNÍ NĚKTERÉHO VYSÍLAČE 	PŘIJÍMAČE - PŘIJÍMAČ PAK

ZE ZVOLENÉHO MÍSTA PAMĚTI	NEMŮŽE DÁT POVOLENÍ

# PŘÍSTUPU. RUČNÍ VYSÍLAČ VŠAK

NADÁLE ZŮSTÁVÁ V PAMĚTI A MŮŽE

SE POZDĚJI ODBLOKOVAT

TLAČÍTKO ADD

NA PŘIDÁVÁNÍ RUČNÍCH VYSÍLAČŮ A

NA VSTUPY V REŽIMU RAPID LEARNTM

# BLOK NUMERICKÝCH TLAČÍTEK

# NA PROGRAMOVÁNÍ NEBO NA DOTAZY

NA MÍSTA VYSÍLAČŮ.

TÉŽ NA ZADÁVÁNÍ ROZŠIŘOVACÍCH	FUNKCÍ

# TLAČ´TKO S HVĚZDIČKOU

NA ZADÁVÁNÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH FUNKCÍ:

*,1 - POSLEDNÍ PŘIJÍMANÝ RUČNÍ VYSÍLAČ

*,2 - POČET NEPOUŽITÝCH PAMĚŤOVÝCH MÍST

*,3 - POČET OBSAZENÝCH PAMĚŤOVÝCH MÍST	TLAČÍTKO S KOSOČTVERCEM

*,4 - POČET BLOKOVANÝCH MÍST VYSÍLAČŮ	SLOUŽÍ PŘI VŠECH FUNKCÍCH NEBO

*,5 - PRVNÍ BLOKOVANÉ MÍSTO VYSÍLAČE 	DRUZÍCH PROVOZU JAKO TLAČÍTKO

*,7 - ČÍSLO VERZE SOFTWARU	ESC RESP. EXIT (NA OPUŠTĚNÍ

*,0 - AKUSTICKÁ STAVOVÁ HLÁŠENÍ ZAP/VYP	PŘÍSLUŠNÉ FUNKCE).

# PROGRAMOVÁNÍ STAR250

Rapid LearnTM - přidat ruční vysílač na nejbližší použitelné místo.

Přidání ručního vysílače - přidání ručního vysílače na určité místo:

Vymazání ručního vysílače - vymazání jednoho uživatele

PROGRAMOVÁNÍ STAR250 ( POKRAČOVÁNÍ )

Zablokování (odblokování) jednoho ručního vysílače - na zablokování resp. odblokování jednoho uživatele

Zálohování dat - umožňuje uživateli uložení naučených dat do odděleného

modulu zálohovací paměti (je součástí dodávky).

Poznámka: Pro zálohování dat se modul zálohovací paměti připojí  do jeho slotu; pak se současně potvrdí tlačítko s hvězdičkou a numerické tlačítko 6. Po ukončení zálohování dat se modul zálohovací paměti zase odstraní a uloží se na bezpečném místě.

Uvedení do původního stavu - Na vytvoření původního stavu jednoduše upevnit modul zálohovací paměti na slot modulu hlavní paměti.

### Rozšiřovací funkce

Krok 1.  Pro  zadání dalších funkcí se stlačí tlačítko s hvězdičkou a současně se podle požadované funkce zadá číslo (stlačení numerického tlačítka). (Ve vedlejším přehledu jsou uvedeny možné rozšiřovací funkce s příslušnými kombinacemi tlačítek. ) Pro opuštění příslušné funkce se stlačí tlačítko s kosočtvercem.

Paměťové místo posledního přijímaného vysílače*

Počet volných míst pro vysílače

Počet obsazených míst pro vysílače

Počet blokovaných míst vysílačů

První blokované místo vysílače

Následující blokované místo vysílače (opakované stlačení vede k dalšímu zobrazení blokovaných vysílačů)

Zálohování dat – podívej se na „Zálohování dat“

Číslo verze

Pro opuštění příslušné funkce

Akustické hlášení stavu ZAP/VYP (LED ukazuje, je-li  tato funkce deaktivovaná)

* Pokud ve  STAR250 nejsou naprogramované žádné ruční vysílače, zobrazí se (---).

### Akustická stavová hlášení

Krok 1. Aktivovat ruční vysílač.

Krok 2. Počkat na signál (LED signalizuje, jsou-li  akustická hlášení stavu deaktivována).

Dva tóny - ruční vysílač je platný a STAR250 se ho naučil, navíc se zobrazí místo vysílače.

Pomalý tón - ruční vysílač s plovoucím kódem (Security+) (STAR250 se ho nenaučil).

Rychlý tón - ruční vysílač s biliónem kódů (standard) (STAR250 se ho nenaučil).

Dlouhotrvající tón - ruční vysílač je blokovaný

Žádný signál - ruční vysílač nefunguje

### Signály tlačítek

jednoduchý signál – tlačítko je stlačené

dvojitý signál - potvrzení akceptovaného ručního vysílače nebo platné zadání tlačítkem Add nebo Block

Trojitý signál - potvrzení procesu vymazání

Dlouhý trvalý signál - blokovaný ruční vysílač, chyba nebo místo vysílače mimo přípustný rozsah míst vysílačů (1 - 250)

#### Dotaz na místo vysílače

Krok 1. Po zadání čísla paměťového místa (001 - 250) se zobrazí příslušný stav (ve vedlejším přehledu jsou uvedena možná  zobrazení a jejich význam).

| Zobrazení | Popis | Signály |
| --- | --- | --- |
| OPn | neobsazené paměťové místo | Žádný signál |
| Occ | obsazené paměťové místo | Žádný signál |
| bLc | blokované paměťové místo | Žádný signál |
| Out | místo vysílače mimo rozsahu 1 - 250 | dlouhotrvající signál |

# ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

| Problém | Možná příčina (příčiny) | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Žádné zobrazení | 1. Napájecí kabel k zařizení volný nebo uvolněný kontakt nebo 2. Zařízení nemá napájení | 1. Zkontrolovat připojení napájení na zařízení 2. Zařízení připojit na napájení |
| Žáddný signál při vysílání | Mohou být vypnuta akustická stavová hlášení (svítí tlačítko z desetinného místa zcela vpravo na displayi). | Současně stlačit tlačítko s hvězdičkou a numerické tlačítko 0. |
| Ruční vysílač neaktivuje pohon | 1. Systém nemá ruční vysílač naučený nebo 2. Ruční vysílač je blokovaný nebo 3. Baterie v ručním vysílači je vybitá | 1. Zadat ruční vysílač do paměti 2. Zkontrolovat posílání nájemného a popřípadě doplnit 3. Vyměnit baterii |
| Ruční vysílač se nedá naučit do paměti | 1. Paměť může být plná nebo 2. Ruční vysílač se neidentifikuje jako vysílač Chamberlain nebo 3. Baterie v ručním vysílači je vybitá | 1. Vymazat z paměti nepoužívané ruční vysílače 2. Zkontrolovat, zda ruční vysílač patří ke kompatibilním ručním vysílačům (sleduj seznam) 3. Vyměnit baterii |
| Zařízení nefunguje, zobrazuje se (E 1( | Modul hlavní paměti chybí nebo je vadný | Vyměnit modul hlavní paměti |
| Zálohování dat nefunguje, zobrazuje se (E 2( | Modul zálohovací paměti chybí nebo je vadný (pokud je připojený) | Vyměnit modul zálohovací paměti |
| Nefunguje klávesnice, zobrazuje se (E 3( | Zasekává se tlačítko | Zařízení vypnout a zapnout. Jakmile po 2 min opět nastane tento stav, obraťte se, prosím, na technický servis. |

# ELEKTRICKÉ PŘÍPOJE STAR250

Univerzální přijímač

(pohled zezdola)

výstup      transformátor

ke stěně      model 23024E

|  | servis: +49 (0) 6838/907-172 |
| --- | --- |
|  | servis: + (44) 0845-602-4285 |
| CZ | servis: +420 571 611 888 |

www.liftmaster.com

info@chamberlaingroup.com

KOMPATIBILNÍ RUČNÍ VYSÍLAČE

PROSTAR250

Ruční vysílač

4330E

4332E

4333E

4335E

Kódovaný zámek

747E

# VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAR250

| Číslo dílu CGI | Popis |
| --- | --- |
| 041A2743X | vodotěsná krabice pro venkovní montáž |
| 86LM | prodlužovací sada pro anténu |
| 23024E | transformátor 230 V/24 V/AC |

# Text boxes

Prohlášení o shodě

Univerzální přijímač .…………….........................…… Model č. Star250-xxx

vyhovuje použitelným odstavcem norem …………...… ……….. ETS 300 683

podle ustanovení a všech dodatků

směrnic EU ……………………………………….…....................… 1999/5/EC

Prohlášení výrobce

Jestliže se univerzální přijímač typu Star250-433 nainstaluje a udržuje podle všech pokynů výrobce ve spojení se systémem vrat resp. garážových vrat, který je taktéž nainstalovaný a udržovaný podle pokynůvýrobce, spĺňuje ustanovení a směrnice EU 98/37/EG v jejím  změněném tvaru.

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že výše uvedené zařízení jako i příslušenství uvedené v příručce vyhovuje výše uvedeným směrnicím a normám.

Chamberlain, spol. s r.o.

D-66793 Saarwellingen                                                                        Colin B. Willmott

september 2002                                                                                         šéfinženýr