nejprve si přečtěte tato důležitá pravidla bezpečnosti

|  | Tyto výstražné symboly znamenají „Pozor!“, výzvu k pozornosti, neboť jejich nerespektování by mohlo způsobit poškození lidského zdraví nebo věcné škody. Čtěte prosím tato varování pečlivě. Tento pohon je konstruován a testován tak, že při instalaci a používání zaručuje při přesném dodržení bezpečnostních pravidel přiměřenou bezpečnost. Důsledkem nerespektování těchto bezpečnostních pravidel mohou být škody na zdraví osob nebo věcné škody. |
| --- | --- |

|  | Je důležité, aby se brána stále hladce pohybovala. Brány, které se zaseknou nebo se vzpříčí, je nutné okamžitě opravit. Nepokoušejte se bránu opravovat sami. Přenechejte opravu odborníkovi. Při manipulaci s nářadím a drobnými součástkami postupujte opatrně a nenoste prsteny, hodinky, ani volné oblečení, jestliže na bráně provádíte instalační práce nebo opravy. Elektrická vedení je nutné klást v souladu s místními stavebními a elektroinstalačními předpisy. Elektrický kabel se smí připojit pouze k řádně uzemněné síti. Zajistěte, aby osoby, které montují, udržují a obsluhují pohon, dodržovaly tento návod. |  | Odstraňte prosím z brány všechny namontované zámky, abyste zabránili jejímu poškození. Před prováděním úprav, přerušte přívod proudu k pohonu brány. Příslušenství odstraňte z dosahu dětí. Nedovolte dětem, aby zacházely s nástěnnými tlačítky a dálkovým ovládáním. Zavírající se brána může způsobit těžká poranění. Uložte tento návod na takovém místě, kde je rychle k dispozici. |
| --- | --- | --- | --- |

| technické údaje |
| --- |
|  | UGO300 |
| síťové připojení | 230V-240V/50-60Hz |
| kondenzátor | 12yF |
| odběr proudu | 1,3A |
| příkon | 190W |
| úhel otevření: | 120° |
| max. počet cyklů: | 50% / hod. |
| tepelná ochrana motoru | 135 °C |
| netto hmotnost motoru | 10kg |
| rozměry/box | 160x380x320 |
| velikost brány max. | 3,0 m |
| hmotnost brány | 300 kg |
| převod | 1:1120 |
| třída krytí | IP 56 |
| pracovní teplota | -35° až +80°C |

709154					© Chamberlain GmbH, 2000

# Text boxes

## Návod	 podzemní pohon

# CZ

| Obsah: Bezpečnostní pokyny: strana 1 Technické údaje: strana 1 Záruka: strana 1 Obsah dodávky: strana 2 Dříve než začnete: strana 2 | Montáž pohonu: strana 2, obrázky 1 - 9 Elektrické připojení: strana 2, obrázek 10 Bezpečnost: strana 3 Kontrola: strana 3 Na závěr: strana 3 Příslušenství: strana 3, obrázek 12 |
| --- | --- |

záruka

Firma LiftMaster zaručuje každému zákazníkovi, který výrobek získá v maloobchodní síti (první „kupující v maloobchodě“), že je od data nabytí výrobku po celých 24 měsíců (2 roky) bez jakýchkoli věcných škod a výrobních závad. Tato záruka platí pro podlahový provoz. Při obdržení výrobku přísluší prvnímu kupujícímu právo zkontrolovat u něj viditelná poškození.

Podmínky: Tato záruka je jediným právním prostředkem, který kupujícímu ze zákona přísluší kvůli škodám, které souvisejí s vadnou součástí popř. výrobkem popř. z něho vyplývají. Tato záruka se omezuje výhradně na opravu popř. náhradu součástí tohoto výrobku, které byly shledány poškozenými. Tato záruka neplatí pro škody, jejichž příčinou nebyla závada, nýbrž nesprávné používání (tj. včetně jakéhokoli použití, které přesně neodpovídá návodům popř. instrukcím firmy LiftMaster týkající se instalace, provozu a péče, jakož i zanedbání při provádění pravidelných údržbových a seřizovacích prací, popř. provádění úprav nebo změn na tomto výrobku). Rovněž nepokrývá pracovní náklady na demontáž a opětovnou montáž opraveného nebo nahrazeného přístroje nebo jeho náhradních baterií. Výrobek v rámci záruky, o němž bude rozhodnuto, že vykazuje věcné škody nebo výrobní závady, bude majiteli  opraven nebo vyměněn po zvážení firmy LiftMaster bez nákladů na opravu popř. náhradní díly. Pokud by se výrobek zdál během záruční doby defektní, obraťte se prosím na firmu, od které jste výrobek původně zakoupili.

Záruka nezkracuje zákazníkovi v rámci platných příslušných národních zákonů a stanov jemu příslušející práva nebo práva vůči maloobchodníkovi, která kupujícímu přísluší z prodejní/kupní smlouvy. Při absenci příslušných národních zákonů popř. zákonů ES je tato záruka jediným a výhradním právním prostředkem, který má kupující k dispozici, a ani firma LiftMaster ani pobočky nebo obchodníci firmy nejsou za jakékoli vedlejší nebo následné škody na základě jakékoli výslovné nebo implicitní záruky týkající se tohoto výroku odpovědní.

Ani zástupce ani jiné osoby nejsou oprávněni přebírat jménem firmy LiftMaster jakoukoli jinou odpovědnost ve spojení s prodejem tohoto výrobku.

přípravy

Před montáží prosím zkontrolujte obsah balení, zda je úplný. Uvědomte si, že možná budete ještě potřebovat materiál, který se v naší dodávce samozřejmě nemůže nacházet (prázdná trubka, kabel, šrouby, hmoždinky atd.). Aby se předešlo rušivým kývavým pohybům, měla by být brána stabilní a stěžeje pokud možno bez vůle. Čím lehčeji brána chodí, tím citlivěji je možné nastavit sílu. Vratké dřevěné brány by se měly vyztužit kovovým rámem.

__________________________________

montáž pohonu  1 -  9

- Střed otáčení brány se nachází na montážním boxu = středu otáčení ramene. Obrázky 1-4. Namontujte rameno, které se později přivaří na bránu, a nezapomeňte na ložiskovou kuličku.

- Určete rozměry, které potřebujete  pro vykopání dostatečně velkého prostoru pro box. Pro polohu boxu je důležitý úhel otevření brány. Obrázky 5-7.

Box je nutné zabetonovat, nezapomeňte při tom na prázdné trubky na proud a odvodnění. (viz obrázek 10). Pozor na definitivní podobu zařízení (dlažba apod.). Box by měl být minimálně výš než poslední vrstva.

Beton potřebuje několik dní, než získá potřebnou pevnost. Měli byste zvolit přinejmenším třídu pevnosti MG2a podle DIN (normální pevnost).

- Poté lze umístit bránu. Dodatečné závěsy pro vedení brány jsou v každém případě nutné.

- Rameno s odblokovacím zařízením je nutné na bránu pevně přivařit. Otáčením speciálním klíčem se brána odblokuje a lze ji otevřít rukou. 
Obrázky 1 a 8.

- Montáž koncových zarážek na zemi je bezpodmínečně nutná pro omezení chodu brány.
Obrázek 9.

- Po ukončení všech prací je výhodné box dodatečně zabezpečit silikonem proti pronikající vodě.

__________________________________

tip k odvodnění  10 A a B

Jestliže by nebylo možné napojení na kanalizaci, nabízí se snad možnost vsakovací jámy. Půda musí umět vsakovat vodu a víko boxu by mělo být zabezpečeno silikonem.

Vykopejte jámu, která bude ležet zřetelně hlouběji než dno boxu a bude mít přinejmenším stejnou velikost. Naplňte otvor hrubým štěrkem/pískem a ochraňte jej shora a ze strany rounem před bahnem a vodou.

__________________________________

ELEktrické připojení  11

Doporučujeme použití ovládání GOC1A.

Označení svorek k připojení:

N= neutrální (modrá)

L1= černá otevřeno nebo zavřeno (event. nutné vyměnit)

L2= hnědá otevřeno nebo zavřeno (event. nutné vyměnit)

Nezapomeňte na uzemnění!

Kondenzátor musí být namontován chráněný proti vodě (v ovládání). L1 ( L2 (černá/hnědá).

obsah krabice

- pohon (1)

- sáček s příslušenstvím k montáži (1)

- návod k montáži (1)

- odblokovací klíč (1)

- kondenzátor 12yF

__________________________________

dříve než začnete

Plánování a přesnost jsou pro montáž pozemního pohonu velice důležité, aby nebyla v budoucnu omezena nebo znemožněna funkce pohonu.

Musí být zajištěno odvodnění, drenáž, odtok atd., jinak je chybná funkce pohonu nevyhnutelná.

- Velikost brány: Velikost brány je velmi důležitý faktor. Vítr může bránu brzdit nebo zkřížit, a tím silně zvýšit potřebnou sílu.

- Hmotnost brány: Údaj hmotnost brány představuje jen přibližnou veličinu, která se může od skutečné potřeby velice silně lišit. Důležitá je funkce.

- Teplotní vlivy: Nízké venkovní teploty mohou ztěžovat nebo bránit rozjezdu (změny povrchu země atd.). Vysoké venkovní teploty mohou dříve spustit tepelnou ochranu (cca 135 ().

- Provozní frekvence/doba zapnutí: Pohony mají maximální dobu zapnutí cca 50 % (např. 50 % hodiny).

příslušenství  12

(1) 	model FLA230-2	blikající světlo

(2) 	model 100263	bezpečnostní světelná závora

(3) 	model 100027	1-povelový klíčový vypínač na omítku
		(pod omítku – 100010)

model 100041	2-povelový klíčový vypínač na omítku
		(pod omítku 100034)

(4)	model 600046	2,5 kontaktní lišty sada (malá)

(5)	model 600053	20m profil pro spínací lištu (malá)

(6)	model 600060	montážní sada pro kontaktní lištu
		(malá)

(7)	model 600152	montážní sada pro kontaktní lištu (střední/velká)

(8)	model 600077	20m připevňovací kolejnice (bez obr.)

(9) model 600145	20m profil pro spínací lištu (velká)
		(bez obrázku)

(10) model 600138	20m profil pro spínací lištu (střední)
		(bez obrázku)

(11) model 600176	1m profil pro spínací lištu (velká) 
		(bez obrázku)

(12) model 600169	1m profil pro spínací lištu (střední)
		(bez obrázku)

(13) model 600008	sloupek pro světelnou závoru – 
530 mm

(14) model 600015	sloupek pro spínač – 1100 mm

Kontrola

Aktivujte na ovládání funkci „Automatické zavírání“. Jestliže se po nastavené době automaticky otevře, je nutné obě vedení (hnědé/černé) zaměnit.

Většina ovládání má časovou funkci. Je nutné ji vždy nastavit o cca 3-5 vteřin delší, než je skutečně potřebná doba. Justaci provádějte pouze přibližnou (delší). Teprve poslední nastavení přesnější.

Pozor - při zátěži větrem běží pohon pomaleji.

__________________________________

bezpečnost

Otočný pohon brány je vždy nutné dodatečně zabezpečit blikajícím světlem, kontaktními lištami, světelnými závorami. Respektujte vždy prosím příslušné normy a předpisy.

__________________________________

na závěr

Naplánujte s Vaším zákazníkem předání a ujistěte se, že on i všichni ostatní, kteří budou bránu později obsluhovat, znají všechny důležité funkce a bránu spolehlivě ovládají. Zákazník by měl všechny funkce provádět sám, až všechny níže uvedené funkce bezpečně ovládá.

- hlavní spínač

- způsoby chování (např. neprojíždět, dokud je brána v pohybu)

- dodatečné pojistky (světelná závora, kontaktní lišta, blikající světlo atd.)

- odblokování při výpadku proudu.

- Předejte zákazníkovi všechny návody a vyzvěte jej, aby je uschoval a podle možnosti je přečetl.

- Sepište předávací protokol, v němž budou uvedeny všechny funkce a také nevyřízené body.